## Slide 1
VÍDEO 2 DE 4
Tipos, conexión y puesta en marcha
Aparatos A, B y C; quién conecta, arranca y certifica
Tema 05 · Reglamento · ITC-ICG 08
Notes: N1: Ya sé qué exige la norma de fábrica. ¿Y ahora qué toca?
N2: Ahora empieza tu trabajo de verdad. Dejamos la fábrica y bajamos al piso. En este vídeo vemos cómo se clasifican los aparatos según por dónde respiran y expulsan humos, los tipos A, B y C; quién puede conectarlos, ponerlos en marcha, mantenerlos y adecuarlos; qué se comprueba al arrancarlos y qué certificado hay que entregar. Es el corazón práctico de la ITC-ICG cero ocho y una de las zonas más preguntadas del examen. Y una advertencia de oro desde ya: no vamos a confundir los tipos de aparato con las categorías de instalador.

## Slide 2
002 / 020
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
Sobre este vídeo
3
tipos de aparato por combustión
24,4
kW: umbral de aparatos exigentes
5
años archivando el certificado
Notes: N1: ¿Qué tres números marcan este vídeo?
N2: Tres. Primero, tres tipos de aparato según el circuito de combustión: A, B y C. Segundo, veinticuatro coma cuatro kilovatios, que es la potencia que separa los aparatos exigentes de los normales, a la hora de decidir quién puede arrancarlos. Y tercero, cinco años, que es lo que tienes que guardar el certificado de puesta en marcha a disposición de la comunidad autónoma. Con estos tres números tienes las claves numéricas del vídeo.

## Slide 3
003 / 020
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
PARTES DE ESTE VÍDEO
En este vídeo
01 Circuito de combustión
02 Tipos A
03 Conducidos vs. carné
04 Apartado 5.1
05 Apartado 5.2
06 Apartado 5.3.1
07 Apartado 5.3.2
08 Apartado 5.4
09 Apartado 5.5

## Slide 4
004 / 020
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
CIRCUITO DE COMBUSTIÓN
De dónde respira y por dónde echa el humo
▸ Clasificación por combustión: A, B y C
▸ Toma de aire y evacuación de humos
▸ Materia fija de examen
IMAGEN
condensing gas boiler flue pipe
Notes: N1: ¿Por qué se clasifican los aparatos en tipos?
N2: Porque todo aparato de gas necesita dos cosas: aire para quemar y una salida para los humos. Y según de dónde toma el aire y por dónde echa los humos, se clasifica en tipo A, B o C. Piénsalo con una frase que te va a salvar en el examen: de dónde respira y por dónde echa el humo. Esta clasificación es la que la propia ITC usa cuando habla de aparatos conducidos, así que domínala bien porque es materia fija. En las siguientes diapositivas vemos los tres tipos uno a uno.

## Slide 5
005 / 020
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
TIPOS A · B · C
Los tres tipos, uno a uno
▸ A: respira del local, echa al local
▸ B: respira del local, echa fuera
▸ C: respira de fuera, echa fuera (estanco)
▸ Más aislado del local, más seguro
IMAGEN
sealed balanced flue gas boiler
Notes: N1: ¿En qué se diferencian el A, el B y el C?
N2: Vamos con la frase paso a paso. El tipo A es no conducido: coge el aire del local y devuelve los humos al local, no tiene conducto de evacuación; por eso exige que el recinto esté bien ventilado, como una cocina o un horno. El tipo B es conducido de cámara abierta: coge el aire de combustión del local donde está, pero evacúa los humos al exterior por un conducto; su cámara está abierta al ambiente, como un calentador o una caldera atmosférica. El tipo C es estanco: su circuito, entrada de aire, cámara y salida de humos, está aislado respecto al local; toma el aire de fuera y echa los humos fuera, sin intercambiar aire con la estancia. La lógica: cuanto más aislado del local, más seguro respecto al ambiente; por eso el C es el que menos depende de la ventilación de la estancia.

## Slide 6
006 / 020
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
TIPOS A · B · C
Clasificación por circuito de combustión
Tipo | Nombre | Toma de aire | Evacúa humos | Ejemplos típicos
A | No conducido | Del local | Al local (sin conducto de evacuación) | Cocina, horno, encimera, calentadores pequeños
B | Conducido de cámara abierta | Del local | Al exterior por conducto de humos | Calentador atmosférico, caldera atmosférica
C | Estanco | Del exterior | Al exterior (circuito estanco respecto al local) | Caldera estanca, caldera de condensación estanca
Qué significa: Los tipos B y C son los aparatos conducidos: van unidos a un conducto de evacuación de los humos.
Notes: N1: ¿Cómo se leen de un vistazo los tres tipos de aparato?
N2: Esta tabla es el mapa de la clasificación por combustión, y se lee con una frase: de dónde respira y por dónde echa el humo. Fila del tipo a, no conducido: respira del local y devuelve los humos al local, no tiene conducto; por eso exige buena ventilación, como una cocina o un horno. Fila del tipo be, conducido de cámara abierta: respira del local pero echa los humos fuera por un conducto, como un calentador atmosférico. Fila del tipo ce, estanco: respira del exterior y echa fuera, aislado del local, como una caldera estanca o de condensación. Los tipos be y ce son los conducidos. Ejemplo de obra: en un baño pequeño y poco ventilado, el tipo ce es la opción segura, porque no depende del aire de la estancia.

## Slide 7
007 / 020
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
⚡ PREGUNTA RÁPIDA
¿Qué tipos de aparato son los que la ITC llama conducidos?
A
Solo el tipo A, el no conducido
B
Los tipos B y C, unidos a conducto
C
Solo el tipo C, el estanco
D
Los tipos A y B, de cámara abierta
Notes: N1: Con la tabla de los tipos fresca, una pregunta directa: ¿qué tipos de aparato son los que la ITC llama conducidos? Opción a: solo el tipo a, el no conducido. Opción be: los tipos be y ce, unidos a conducto. Opción ce: solo el tipo ce, el estanco. Opción de: los tipos a y be, de cámara abierta. Piénsalo un momento... ¿cuáles echaban los humos al exterior por un conducto? El que los suelta al propio local se queda fuera.

## Slide 8
008 / 020
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
✔ RESPUESTA: B
¿Qué tipos de aparato son los que la ITC llama conducidos?
B. Los tipos B y C, unidos a conducto
Por qué: Los aparatos de tipo B y C van unidos a un conducto de evacuación de los productos de la combustión; el A no tiene conducto y devuelve los humos al local.
Notes: N2: La respuesta correcta es la opción be: los tipos be y ce, unidos a conducto. El porqué es claro: tanto el be como el ce evacúan los humos al exterior por un conducto de evacuación; en cambio, el tipo a no está unido a ningún conducto, devuelve los productos de la combustión al propio local. El truco: conducido es el que tiene conducto, y eso solo lo cumplen la be y la ce.
N1: Be y ce, los conducidos. El a se queda fuera.

## Slide 9
009 / 020
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
CONDUCIDOS VS. CARNÉ
No confundas tipo con categoría
▸ B y C = aparatos conducidos
▸ Tipo A/B/C = cómo quema el aparato
▸ Categoría A/B/C = carné del instalador
▸ Con categoría B trabajas tipos A, B o C
IMAGEN
gas installer certification card
Notes: N1: Tipos A, B, C y categorías A, B, C. ¿No es fácil liarse?
N2: Es la trampa clásica del examen, así que vamos a dejarlo clavado. Los aparatos de tipo B y C son los que la ITC llama aparatos conducidos, porque van unidos a un conducto de evacuación de humos. Ahora, no confundas los tipos de aparato con las categorías de instalador de la ITC-ICG cero nueve. Son cosas distintas que comparten letra para liarte. El tipo A, B o C describe cómo quema y evacúa el aparato, su circuito de combustión. La categoría A, B o C es el nivel del carné del instalador, qué instalaciones puede montar una persona. No tienen nada que ver una letra con la otra: un instalador de categoría B puede trabajar con aparatos de tipo A, B o C sin problema.

## Slide 10
010 / 020
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
APARTADO 5.1 · AUTORIZACIÓN
Instalar un aparato no pide permiso
▸ No precisa autorización administrativa
▸ En gas: hacer y, si toca, comunicar
▸ Aquí ni siquiera hay que comunicar
IMAGEN
gas boiler wall mounted kitchen
Notes: N1: Para colocar un aparato, ¿hay que pedir permiso a la Administración?
N2: No. La instalación de los aparatos de gas no precisa autorización administrativa. Enlázalo con la lógica de todo el Reglamento de gas: lo normal es hacer y, cuando toca, comunicar; no pedir permiso y esperar de brazos cruzados. Y en el caso del aparato, la cosa va todavía más lejos, porque como veremos al final del apartado cinco, ni siquiera hay que comunicar. El único papel obligatorio será el certificado de puesta en marcha que le das al cliente.

## Slide 11
011 / 020
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
APARTADO 5.2 · CONEXIÓN
Quién conecta el aparato
▸ Regla: siempre un instalador
▸ Conexión según UNE 60670-7
▸ Excepción: tubo flexible con abrazadera
▸ Ese lo puede poner el usuario
IMAGEN
flexible gas hose stove connection
Notes: N1: ¿Puede cualquiera conectar un aparato de gas?
N2: La regla general es clara: la conexión de los aparatos a las instalaciones receptoras se hace según la norma UNE sesenta mil seiscientos setenta, parte siete, y siempre por un instalador. Pero hay una única excepción, y es muy práctica de conocer: cuando la conexión se hace con un tubo flexible elastomérico con abrazadera, que es el típico latiguillo de goma de una cocina de butano, la puede hacer el propio usuario. Por eso cualquiera puede cambiar el tubo de su cocina de gas, pero no conectar una caldera con tubería rígida: eso, sí o sí, es cosa del instalador.

## Slide 12
012 / 020
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
APARTADO 5.2 · NO CONECTADOS
Los aparatos sueltos
▸ No conectados a instalación receptora
▸ Condiciones de ubicación: UNE 60670-6
▸ Regla: conectado → 7; suelto → 6
IMAGEN
portable gas heater room
Notes: N1: ¿Y los aparatos que no van conectados a la instalación receptora?
N2: Distingue las dos normas gemelas, porque el examen las cruza. Los aparatos conectados a una instalación receptora van por la UNE sesenta mil seiscientos setenta, parte siete, la de conexión. Los no conectados, por ejemplo una estufa o un aparato suelto, deben cumplir las condiciones de ubicación del capítulo cuatro de la UNE sesenta mil seiscientos setenta, parte seis. La regla de bolsillo para no fallar: conectado, la parte siete; suelto, la parte seis.

## Slide 13
013 / 020
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
APARTADO 5.3.1 · QUIÉN ARRANCA
El umbral de los 24,4 kW
▸ Conducidos (B y C) de más de 24,4 kW
▸ Y vitrocerámicas de fuegos cubiertos
▸ Solo SAT certificado o instalador cualificado
▸ El resto: SAT o empresa instaladora
IMAGEN
technician servicing gas boiler
Notes: N1: ¿Quién puede poner en marcha, mantener y reparar un aparato?
N2: Aquí hay una línea que separa el aparato exigente del aparato normal, y es la potencia. Los aparatos conducidos, es decir tipo B y C, de más de veinticuatro coma cuatro kilovatios de potencia útil, y las vitrocerámicas a gas de fuegos cubiertos, solo los pueden poner en marcha, mantener o reparar el servicio técnico del fabricante con un sistema de calidad certificado, o instaladores de gas que cumplan el capítulo cuatro de la ITC-ICG cero nueve. Para todo lo demás, los de menor potencia o los de tipo A, basta con el servicio técnico del fabricante o una empresa instaladora. Truco: más de veinticuatro coma cuatro kilovatios y con humos conducidos, gente especialmente cualificada.

## Slide 14
014 / 020
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
⚡ PREGUNTA RÁPIDA
¿A partir de qué potencia un aparato conducido (tipo B o C) solo lo pone en marcha personal especialmente cualificado?
A
Más de 20 kW de potencia útil
B
Más de 24,4 kW de potencia útil
C
Más de 30 kW de potencia útil
D
Más de 15 kW de potencia útil
Notes: N1: Un número muy concreto que le encanta al examen. Escucha: ¿a partir de qué potencia un aparato conducido, tipo be o ce, solo lo pone en marcha personal especialmente cualificado? Opción a: más de veinte kilovatios de potencia útil. Opción be: más de veinticuatro coma cuatro kilovatios de potencia útil. Opción ce: más de treinta kilovatios de potencia útil. Opción de: más de quince kilovatios de potencia útil. Piensa la cifra exacta, y ojo, no la redondees...

## Slide 15
015 / 020
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
✔ RESPUESTA: B
¿A partir de qué potencia un aparato conducido (tipo B o C) solo lo pone en marcha personal especialmente cualificado?
B. Más de 24,4 kW de potencia útil
Por qué: Los conducidos de tipo B y C de más de 24,4 kW y las vitrocerámicas de fuegos cubiertos solo los atiende el SAT del fabricante con calidad certificada o un instalador que cumpla el capítulo 4 de la ITC-ICG 09.
Notes: N2: La respuesta correcta es la opción be: más de veinticuatro coma cuatro kilovatios de potencia útil. El porqué: la ITC fija ahí el umbral para los aparatos conducidos; por encima de veinticuatro coma cuatro kilovatios, y también las vitrocerámicas a gas de fuegos cubiertos, solo los toca el servicio técnico del fabricante con calidad certificada o un instalador que cumpla el capítulo cuatro de la ITC-ICG cero nueve. El truco para no fallar: memoriza veinticuatro coma cuatro, y no lo redondees a veinticinco.
N1: Veinticuatro coma cuatro, ni un decimal de más.

## Slide 16
016 / 020
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
APARTADO 5.3.2 · ADECUACIÓN
Cambiar de familia de gas
▸ Ejemplo: de natural a propano/butano
▸ Solo SAT certificado o categorías A o B
▸ La categoría C no puede
▸ Componentes idénticos a los certificados
IMAGEN
gas burner injector nozzle replacement
Notes: N1: ¿Qué es adecuar un aparato por cambio de familia de gas?
N2: Cambiar de familia es, ni más ni menos, cambiar el tipo de gas. Por ejemplo, pasar una caldera de gas natural, que es la segunda familia, a propano o butano, que es la tercera familia; hay que cambiar inyectores y reglajes. La ITC lo reserva a dos: al servicio técnico del fabricante con sistema de calidad certificado, o a instaladores de gas de categoría A o B que cumplan el capítulo cuatro de la ITC-ICG cero nueve. Fíjate en que aquí sí manda la categoría del carné: la categoría C no puede hacerlo. Y una condición de oro: los recambios deben ser de características idénticas a las aprobadas en la certificación de tipo. Nada de piezas que hacen el apaño, porque una mala adecuación te da llamas amarillas y monóxido de carbono.

## Slide 17
017 / 020
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
APARTADO 5.4 · COMPROBACIONES
El papel que cierra el trabajo
▸ Comprobaciones: UNE 60670-10 + fabricante
▸ Emites certificado de puesta en marcha
▸ Modelo del anexo 4; lo firma el cliente
▸ Archivas 5 años (comunidad autónoma)
IMAGEN
flue gas combustion analyzer boiler
Notes: N1: Al arrancar el aparato, ¿qué se comprueba y qué papel se entrega?
N2: Dos cosas van juntas. Primero, las comprobaciones mínimas para la puesta en marcha de los aparatos conectados salen de la norma UNE sesenta mil seiscientos setenta, parte diez, más las indicaciones adicionales del fabricante. Nunca es solo la norma ni solo el manual: son las dos cosas, porque el fabricante conoce su aparato y puede exigir pasos extra. Segundo, no basta con dejarlo funcionando: el agente que hace la puesta en marcha debe emitir y entregar al cliente un certificado de puesta en marcha, según el modelo del anexo cuatro. Y guardarse una copia cinco años a disposición de la comunidad autónoma. Dos datos de examen que caen juntos: certificado de puesta en marcha, y cinco años de archivo.

## Slide 18
018 / 020
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
APARTADO 5.5 · COMUNICACIÓN
Ni permiso antes, ni aviso después
▸ El aparato no precisa comunicación
▸ Sí es obligatorio el certificado al cliente
▸ No confundir con la instalación receptora
IMAGEN
gas installation paperwork clipboard
Notes: N1: Después de instalar el aparato, ¿hay que comunicar algo a la Administración?
N2: No se precisa ninguna comunicación. Cierra el círculo con lo que vimos en el cinco punto uno: instalar un aparato ni necesita autorización previa ni comunicación posterior. Lo único obligatorio es el certificado de puesta en marcha que le das al cliente y archivas tú. Pero ojo con no mezclar dos papeles: esto es del aparato. La comunicación de la instalación receptora es otra cosa, esa sí, la presenta el titular en un plazo de treinta días. Instalación y aparato tienen su propio papeleo; no los confundas.

## Slide 19
019 / 020
Curso Gas B · Tema 05 · Aparatos de gas
ANEXO 4 · CERTIFICADO
Qué lleva el certificado
▸ Agente, cliente y datos del aparato
▸ Pruebas y sus resultados
▸ Ticket del análisis de combustión
▸ Firma del técnico, sello y firma del cliente
IMAGEN
signed technical certificate document
Notes: N1: ¿Qué información mínima lleva ese certificado?
N2: Tiene bloques fáciles de recordar, contesta a cuatro preguntas: quién arranca, el agente, con nombre, dirección, NIF y categoría; para quién, el cliente, con nombre y dirección; qué, el aparato, con tipo, marca, modelo, potencia y número de fabricación; y cómo salió, las pruebas realizadas y sus resultados. Y aquí un detalle que le encanta al examen: cuando procede, se adjunta la impresión del análisis de combustión, ese ticket de papel que escupe el analizador con el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el tiro y el rendimiento. Es la prueba física de que la combustión es correcta. Por último, lo firma el técnico, con sello de la empresa, y también lo firma el cliente.

## Slide 20
LO QUE YA DOMINAS
Ya sabes clasificar, conectar y certificar
✓ Tipos A, B y C: de dónde respira y por dónde echa el humo
✓ Tipo de aparato ≠ categoría del carné
✓ Conectado → 7; suelto → 6; latiguillo lo pone el usuario
✓ Arrancas, certificas (anexo 4) y archivas 5 años
Ya no eres solo teoría: sabes dejar un aparato en regla. Vamos a la letra pequeña de la certificación.
Notes: N1: Este vídeo es muy práctico. ¿Cómo lo ordeno en la cabeza?
N2: Sigamos el hilo, que va del aparato al papel. Primero, aprendiste a clasificar por combustión: A respira del local y echa al local, B respira del local y echa fuera, C respira de fuera y echa fuera; B y C son los conducidos. Y no confundes eso con la categoría del carné, que es otra letra distinta. Segundo, quién conecta: siempre el instalador y según la parte siete, salvo el latiguillo de goma, que lo pone el usuario; y el suelto va por la parte seis. Tercero, quién arranca y repara: por encima de veinticuatro coma cuatro kilovatios y conducido, gente muy cualificada; y adecuar de familia de gas, categorías A o B con piezas idénticas. Y cuarto, cómo cierras: comprobaciones según la parte diez más el fabricante, certificado de puesta en marcha del anexo cuatro con el ticket del análisis de combustión, y cinco años de archivo.
N1: ¿Y esto cómo aparece en el examen y en la obra?
N2: En el examen te van a cruzar las letras a propósito, te van a preguntar quién puede conectar el latiguillo, o a partir de cuántos kilovatios hace falta gente cualificada, o cuántos años se archiva el certificado. En la obra es tu día a día: un flexible caducado es olor a gas asegurado, y sin el análisis de combustión no sabes si has dejado una avería dentro de casa. Hoy ya no eres solo teoría: sabes dejar un aparato en regla y con su papel firmado. En el siguiente vídeo entramos en la letra pequeña de la certificación, el anexo uno: cómo un organismo de control demuestra que ese aparato es de fiar. Vamos a por él.